Znak sprawy: 5/ZP/2018FL

Załącznik Nr 1 do  SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr ………  do  oferty - Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zakup, transport do siedziby zamawiającego, rozładowanie, wniesienie do wskazanych pomieszczeń, instalacja, próbne uruchomienie celem sprawdzenia prawidłowego działania, instruktaż pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji fabrycznie nowych urządzeń laboratoryjnych w związku z realizacją projektu pn: „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”  (numer projektu: POIS.02.04.00-00-0006/17), który jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Przedmiotowe urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r., nieużywane w jakimkolwiek laboratorium, nieeksponowane na konferencjach lub imprezach targowych oraz muszą spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia wraz z dostawą i instalacją.  Aparatura musi być dostarczona wraz z akcesoriami niezbędnymi do ich użytkowania i konserwacji. Poniższy opis przedmiotu zamówienia/opis oferowanego towaru przedstawia wymagania urządzeń będących przedmiotem zamówienia. Wykonawcy przystępujący do postępowania winni zaproponować urządzenie/a o parametrach takich samych lub przewyższających wskazane poniżej.

Znak sprawy: 5/ZP/2018FL

Załącznik Nr 1 do  SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr ………  do  oferty - Opis przedmiotu zamówienia

# Część 1 - Aparatura do przygotowania buforów i prowadzenia rozdziałów elektroforetycznych

# 1.1 Mieszadło magnetyczne z płytą grzejną - 1 szt.

Nazwa kodu CPV: 429964008 Mieszadła

Dostawa do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy

- Mieszadło magnetyczne z płytą grzejną będzie służyło do przygotowania odczynników (buforów) niezbędnych do przeprowadzenia standardowych procedur laboratoryjnych.

II. Opis parametrów technicznych:

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie parametrów oferowanego urządzenia (tak/nie) | Punktacja w ramach kryterium oceny ofert |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r. | tak | - |
| 2 | Urządzenie wyposażone w płytę grzejną | tak | - |
| 3 | Urządzenie posiada elektroniczną regulację prędkości obrotowej w zakresie od max. 200 do przynajmniej 1500 min-1 | tak | - |
| 4 | Dokładność regulacji prędkości obrotowej: +/- 2%, | tak | - |
| 5 | Dokładność utrzymania temperatury: +/- 0,5oC, | tak | - |
| 6 | Płyta grzejna pokryta powłoką ceramiczną, | tak | - |
| 7 | Zakres wymiarów urządzenia (szer cm x dł cm): 17-34 x 25-46 | tak | - |
| 8 | Zakres temperatur: od temperatury otoczenia do min. 300°C, | tak Od temperatury otoczenia do …….°C, (podać) | powyżej 340 st C - 10 pkt |
| 9 | Urządzenie wyposażone w obwód bezpieczeństwa wyłączający płytę, gdy jej temperatura osiągnie 25°C powyżej temperatury zadanej, parametr nie wymagany, ale oceniany w ramach kryterium oceny ofert | TAK/NIE ( niewłaściwe skreślić) | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 10 | Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD wskazujący stan pracy | tak | - |
| 11 | Urządzenie posiada wyposażenie w postaci zestawu dwóch mikrołopatek magnetycznych dla naczynek do 1 ml (szer. Górna 6 mm, trójkątne) oraz min.18 mieszadełek powlekanych warstwą PTFE w kształcie cylindrycznym. Zestaw zawierający przynajmniej 18 elementów mieszających o następujących rozmiarach: Ilość x dł. X średnica (+- w zakresie 2 mm): – 2 szt. x 10 mm x 6 mm – 2 szt. x 15 mm x 6 mm – 2 szt. x 20 mm x 7 mm – 2 szt. x 25 mm x 8 mm – 2 szt. x 30 mm x 8 mm – 2 szt. x 40 mm x 8 mm – 2 szt. x 50 mm x 8 mm – 2 szt. x 60 mm x 10 mm – 2 szt. x 80 mm x 10 mm | tak | - |
| 12 | Zasilanie 230 V | tak | - |
| 13 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK – okres gwarancji …………..m-cy (podać) | Punktacja w ramach kryterium oceny ofert – okres gwarancji |
| 14 | Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz | tak, nie wymaga | - |
| 15 | Produkt musi posiadać deklarację zgodności – dokument zostanie dostarczony wraz z dostawą towaru | tak | - |
| 16 | Zapewnienie autoryzowanego przez producenta serwisu na czas gwarancji | tak | - |
| 17 | Nazwa i model oferowanego urządzenia ……………………………….. |  |  |
| 18 | Producent – nazwa, kraj ……………………………….. |  |  |

# 1.2 Zestaw do elektroforezy DNA - 1 szt.

Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV): : 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dostawa do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy

- Zestaw do elektroforezy będzie służył do rozdziału elektroforetycznego kwasów nukleinowych oraz ich oceny jakościowej.

- Opis parametrów technicznych:

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie parametrów oferowanego urządzenia (tak/nie) | Punktacja w ramach kryterium oceny ofert |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r. | tak | - |
|  | Możliwość prowadzenia elektroforezy poziomej w żelach agarozowych w czasie rzeczywistym | tak | - |
|  | Możliwość prowadzenia elektroforezy poziomej w żelach o rozmiarach 15 x 15 cm (+/- 1 cm) | tak | - |
|  | W zestawie min. 3 tace do wylewania żeli o różnych rozmiarach, kompatybilne z kuwetą, umożliwiające przeprowadzenie rozdziału elektroforetycznego w tej kuwecie | tak | - |
|  | W zestawie – zintegrowana z kuwetą na bufor zasilająca jednostka bazowa (zasilacz) podłączana do zasilania sieciowego o standardowych parametrach 230 V/50 Hz, zapewniająca przebieg rozdziału elektroforetycznego, o zakresie natężenia prądu co najmniej do 300mA, wyposażona w czasomierz | tak | - |
|  | W zestawie – zintegrowany z zasilająca jednostką bazową iluminator LED | tak | - |
|  | W zestawie – zintegrowana z jednostką bazową pokrywa kuwety, umożliwiająca podgląd przebiegu elektroforezy, bez konieczności wyjmowania tacy z żelem i umieszczania w oddzielnym transiluminatorze | tak | - |
|  | Iluminator umożliwiający detekcję próbek znakowanych SYBR, barwnikami Midori Green lub równoważnymi | tak | - |
|  | Możliwość prowadzenia elektroforezy w urządzeniu przy napięciu w zakresie przynajmniej 25 – 180V | tak | - |
|  | W zestawie – zewnętrzny system do wylewania żeli, kompatybilny z saneczkami, eliminujący konieczność używania taśmy lub blokad uszczelniających | tak | - |
|  | Maksymalna ilość prób dla jednego rozdziału co najmniej 120 parametr nie wymagany, ale oceniany w ramach kryterium | TAK/NIE ( niewłaściwe skreślić) podać - ………………………………………………… | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |
|  | W zestawie – grzebienie umożliwiające przeprowadzenie rozdziału elektroforetycznego jednocześnie od min. 10 do min. 112 prób | tak | - |
|  | W zestawie – grzebienie kompatybilne z pipetami wielokanałowymi | tak | - |
|  | Sygnalizacja błędów pracy (dźwiękowa i wizualna) | tak | - |
|  | Tace na żel przepuszczalne dla UV, umożliwiające przeniesienie żelu do transiluminatora | tak | - |
|  | Produkt musi posiadać deklarację zgodności – dokument zostanie dostarczony wraz z dostawą | tak | - |
|  | Gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące. | TAK, okres gwarancji …………..m-cy (podać) | Punktacja w ramach kryterium oceny ofert – okres gwarancji - |
|  | Zapewnienie autoryzowanego przez producenta serwisu na czas gwarancji | tak | - |
|  | Nazwa i model oferowanego urządzenia ……………………………….. | tak | - |
|  | Producent – nazwa, kraj ……………………………….. | tak | - |

…………………………………………………..dnia …………………………………………                                              ………………………………………………………………………………………………………………

(pieczęć/podpis Wykonawcy)

Znak sprawy: 5/ZP/2018FL

Załącznik Nr 1 do  SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr ………  do  oferty - Opis przedmiotu zamówienia

# Część 2 - Autoklaw - 1 szt.

Nazwa kodu CPV: 33191110-9 Autoklawy

Dostawa do 4 tygodni od daty zawarcia umowy

I. Urządzenie do sterylizacji płynów, szkła i plastików laboratoryjnych

II. Opis parametrów technicznych:

| Lp. | Parametry | Potwierdzenie parametrów oferowanego urządzenia (tak/nie) | Punktacja w ramach kryterium oceny ofert |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r. | tak | - |
|  | Urządzenie wyposażone w akcesoria niezbędne do wykonywania sterylizacji i konserwacji urządzenia | tak | - |
|  | Całkowita automatyzacja procesu sterylizacji. | tak | - |
|  | Urządzenie umożliwia prowadzenie cykli sterylizacyjnych w krótkich odstępach czasu – tj do 20 min. parametr nie wymagany, ale oceniany w ramach kryterium | TAK/NIE(niewłaściwe skreślić) | TAK – 20 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Cykle sterylizacji rzeczywistej w zakresie temperatur przynajmniej od 120oC do przynajmniej 134°C | tak | - |
|  | Pojemność komory roboczej co najmniej 12 l | tak | - |
|  | Możliwość sterylizacji płynów w butelkach o pojemności 1000 ml | tak | - |
|  | Elektroniczny detektor wyłączający zasilanie w przypadku zbyt małej ilości wody | tak | - |
|  | Bezpiecznik termiczny zapobiegający niekontrolowanemu wzrostowi temperatury | tak | - |
|  | System mechanicznego zamknięcia zapobiegający możliwości otwarcia pokrywy w czasie trwania cyklu | tak | - |
|  | Zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem przy nieprawidłowym załadowaniu | tak | - |
|  | Duży koszyk na sterylizowane rzeczy | tak | - |
|  | Podstawka pod koszyk w komorze sterylizacyjnej. | tak | - |
|  | Napięcie zasilania [V]: 230 | tak | - |
|  | Możliwość zapisu przynajmniej 4 programów | tak | - |
|  | Produkt musi posiadać deklarację zgodności – dokument zostanie dostarczony wraz z dostawą | tak | - |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, okres gwarancji …………..m-cy (podać) | Punktacja w ramach kryterium oceny ofert – okres gwarancji |
|  | Zapewnienie autoryzowanego przez producenta serwisu na czas gwarancji | tak | - |
|  | Nazwa i model oferowanego urządzenia ……………………………….. |  | - |
|  | Producent – nazwa, kraj ……………………………….. |  | - |

…………………………………………………..dnia …………………………………………                                              ………………………………………………………………………………………………………………

(pieczęć/podpis Wykonawcy)

Znak sprawy: 5/ZP/2018FL

Załącznik Nr 1 do  SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr ………  do  oferty - Opis przedmiotu zamówienia

# Część 3 - Zestaw aparatury do przygotowania materiału roślinnego do izolacji kwasów nukleinowych

# 3.1 Liofilizator stołowy z wyposażeniem - 1 szt.

Nazwa kodu CPV: 38.00.00.00 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dostawa – do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy

- Liofilizator będzie wykorzystany do suszenia materiału roślinnego oraz zagęszczania roztworów zawierających kwasy nukleinowe.

- Opis parametrów technicznych:

| Lp. | Parametry | Potwierdzenie parametrów oferowanego urządzenia (tak/nie) | Punktacja w ramach kryterium oceny ofert |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r. | tak | - |
|  | Minimalna pojemność lodu: 2,5 L; | tak | - |
|  | Minimalna wydajność: 2 L wody / 24 h; | tak | - |
|  | Minimalna temperatura kolektora nie wyższa niż: -50 °C; | tak | - |
|  | Urządzenie posiada sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaniem parametrów procesu na wyświetlaczu wyposażonym w ekran dotykowy m.in.: wartość próżni panującej w układzie w jednostkach mBar, Pa i Torr; temperatura wymrażacza w jednostkach °C i °F; czas pracy aparatu oraz czas od ostatniego serwisowania aparatu; czas pracy pompy oraz czas od ostatniego serwisowania pompy; | tak | - |
|  | Urządzenie posiada sygnalizację graficzną osiągnięcia optymalnych warunków przez system do rozpoczęcia procesu liofilizacji; | tak | - |
|  | Urządzenie posiada dźwiękowy i wizualny alarm w przypadku wzrostu temperatury, konieczności serwisowania pompy lub wykrycia błędu pracy; | tak | - |
|  | Urządzenie posiada możliwość podłączenia do lokalnej sieci internetowej; | tak | - |
|  | Urządzenie posiada zawór spustowy oraz kratkę wentylacyjną umiejscowioną na ścianie bocznej względem panelu LCD w celu zapewnienia najwyższego komfortu pracy; | tak | - |
|  | Urządzenie posiada zawór umożliwiający utrzymanie próżni na zadanym poziomie; | tak | - |
|  | Urządzenie umożliwia wysuszenie jednocześnie min. 36 probówek 2ml lub min. 10 probówek 2ml i 96 probówek 0,2ml; | tak | - |
|  | Urządzenie posiada możliwość podłączenia komputera i przesyłania danych z liofilizatora za pomocą portu USB; | tak | - |
|  | Zasilanie jednofazowe: 230 V, 50 Hz; | tak | - |
|  | Urządzenie posiada moduł precyzyjnego pobierania i przenoszenia roztworów, składający się z układu automatycznego o zmiennym zakresie pracy, w przedziale min 20-200ul, z blokadą wybranego zakresu, zaopatrzonego w zestaw co najmniej 1000 szt jednorazowych kapilar kompatybilnych probówkami 15 ml, pozwalających na bezproblemowe i dokładne przenoszenie roztworów. Moduł wyposażony jest w wyświetlacz, wskazujący wybraną wartość pracy, ewentualną potrzebę kalibracji, alarm serwisowy, stan blokady żądanego zakresu pracy, licznik ilość wykonanych pomiarów, alarm wizualny po przekroczeniu zakresu specyfikacji. Trójpozycyjny (lewo, środek, prawo) zrzutnik kapilar (stalowy i plastikowy) ze zmienną fazą ustawień, pozwalający stosować produkty (kapilary) wszystkich wiodących producentów zarówno z długim kołnierzem jak i krótkim. | tak | - |
|  | Głębokość urządzenia: do 49 cm | tak | - |
|  | Urządzenie posiada stalowy tubus, wyposażony w co najmniej 12 zaworów, kompletnych i zdatnych do pracy, z możliwością ustawienia w nim półek do liofilizacji materiału luzem; | tak | - |
|  | Urządzenie posiada min. 3 półki do liofilizacji materiału luzem ustawione wewnątrz tubusa | tak | - |
|  | Urządzenie wyposażone w pompę próżniową dwustopniową: - wydajność nie gorsza niż 98 L/min; - próżnia maksymalna nie gorsza niż 0,002 mBar; - zasilanie jednofazowe, 230 V, 50 Hz. | tak | - |
|  | Urządzenie posiada możliwość przesyłania na wskazaną skrzynkę e-maila informacji o bieżących parametrach urządzenia oraz awariach | tak | - |
|  | Urządzenie posiada czujnik wilgoci jako zabezpieczenie pompy; | tak | - |
|  | Urządzenie umożliwia prowadzenie liofilizacji materiału w eppendorfach oraz na tacach parametr nie wymagany, ale oceniany w ramach kryterium | TAK/NIE ( niewłaściwe skreślić) | TAK – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Urządzenie posiada moduł szybkiego chłodzenia próbki przed procesem, pozwalający na schłodzenie próbki oraz utrzymanie temperatury 0°C przez okres min. 4 godzin. parametr nie wymagany, ale oceniany w ramach kryterium | TAK/NIE ( niewłaściwe skreślić) | TAK – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Produkt musi posiadać deklarację zgodności – dokument zostanie dostarczony wraz z dostawą | tak | - |
|  | Gwarancja min: 24 miesiące | TAK, okres gwarancji …………..m-cy (podać) | Punktacja w ramach kryterium oceny ofert – okres gwarancji |
|  | Zapewnienie autoryzowanego przez producenta serwisu na czas gwarancji | tak | - |
|  | Nazwa i model oferowanego urządzenia ……………………………….. | tak | - |
|  | Producent – nazwa, kraj ……………………………….. | tak | - |

# 3.2 Zestaw pipet - 1 szt.

Nazwa kodu CPV 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne

Dostawa – do 2 tygodni od daty zawarcia umowy

- Pipety będą służyć w prowadzeniu procesów izolacji oraz oceny kwasów nukleinowych

- Opis parametrów technicznych:

| Lp. | Parametry | Potwierdzenie parametrów oferowanego urządzenia (tak/nie) | Punktacja w ramach kryterium oceny ofert |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipety fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r. | tak | - |
| 2 | W zestawie akcesoria niezbędne do wykonania konserwacji pipety (smar sylikonowy, klucz do odkręcania pipety, klucz do wymiany sprężynek i uszczelek) | tak | - |
| 3 | Pipety sprawdzone i wykalibrowane fabrycznie, z załączonym indywidualnym certyfikatem kalibracji | tak | - |
| 4 | Zestaw zawiera: pięć pipet automatycznych, wielomiarowych, jednokanałowych: 1 szt. pipeta o objętości w zakresie 0,2-2ul, 1 szt. pipeta o objętości w zakresie 2ul- 10ul, 1 szt. pipeta o objętości w zakresie 2-200ul, 1 szt. pipeta o objętości w zakresie 100-1000ul, 1 szt. pipeta o objętości w zakresie 500-5000ul. Statyw karuzelowy na 7 pipet | tak | - |
| 5 | Pipety o zmiennej objętości ze zrzutnikiem końcówek | tak | - |
| 6 | Pipety o najwyższej ergonomii (z dodatkowym haczykowatym zakrzywieniem na nasadę palca wskazującego ułatwiającym osadzenie pipety w dłoni), | tak | - |
| 7 | Rączka i trzon pipety wykonane w 100% z PVDF | tak | - |
| 8 | Możliwość sterylizowania promienionwaniem UV każdej z pipet | tak | - |
| 9 | Autoklawowalna dolna część pipety | tak | - |
| 10 | Oddzielny zrzutnik końcówek nie połączony z tłokiem | tak | - |
| 11 | Zrzutnik końcówek łatwo zdejmowany w razie potrzeby (przesuwany na bok , nie zsuwany) | tak | - |
| 12 | W komplecie zrzutnik końcówek plastikowy i metalowy dla każdej pipety od nr 1 do nr 4 włącznie wymienionych w pkt 4. parametr nie wymagany, ale oceniany w ramach kryterium | TAK/NIE ( niewłaściwe skreślić) | TAK – 20 pkt Nie – 0 pkt |
| 13 | Pipeta o zakresie pracy 100-1000 µl wyposażona w tip holder z filtrem | tak | - |
| 14 | Kodowanie kolorystyczne każdej z pipet ułatwiające dobranie odpowiedniego zakresu końcówki | tak | - |
| 15 | Ustawianie objętości z blokadą nastawy zapobiegającą niepożądanym zmianom objętości | tak | - |
| 16 | Pasujące końcówki powinny być produkowane przez tego samego producenta | tak | - |
| 17 | Tłok każdej z pipet wykonany ze stali nierdzewnej | tak | - |
| 18 | Tłok każdej pipet smarowany | tak | - |
| 19 | Produkt musi posiadać deklarację zgodności – dokument zostanie dostarczony wraz z dostawą | tak | - |
| 20 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, okres gwarancji …………..m-cy (podać) | Punktacja w ramach kryterium oceny ofert – okres gwarancji |
| 21 | Zapewnienie autoryzowanego przez producenta serwisu na czas gwarancji | tak | - |
| 22 | Nazwa i model oferowanego urządzenia ……………………………….. |  | - |
| 23 | Producent – nazwa, kraj ……………………………….. |  | - |

…………………………………………………..dnia …………………………………………                                              ………………………………………………………………………………………………………………

(pieczęć/podpis Wykonawcy)

Znak sprawy: 5/ZP/2018FL

Załącznik Nr 1 do  SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr ………  do  oferty - Opis przedmiotu zamówienia

# Część 4 - Ręczny homogenizator tkanki roślinnej - 1 szt.

Nazwa kodu CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Czas dostawy – do 2 tygodni  od daty zawarcia umowy

I. Homogenizator będzie służył do rozdrobnienia materiału roślinnego w celu izolacji kwasów nukleinowych

II. Opis parametrów technicznych:

| Lp. | Parametry | Potwierdzenie parametrów oferowanego urządzenia (tak/nie) | Punktacja w ramach kryterium oceny ofert |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r. | tak | - |
|  | Zakres pracy dla objętości próbki w zakresie 0,25ml do 100ml | tak | - |
|  | Możliwość pracy ręcznej lub zamocowania na statywie | tak | - |
|  | Waga homogenizatora max 470g (niezbędne do trzymania w dłoni) | tak | - |
|  | Średnica max. 6,4 cm (niezbędne do trzymania w dłoni) | tak | - |
|  | Możliwość zastosowania zarówno końcówek plastikowych do prób twardych, prób miękkich jak i końcówek stalowych | tak | - |
|  | W zestawie plastikowe końcówki do rozdrabniania prób twardych (zakończenie zębate), minimum 15 sztuk, dwuczęściowe, łatwe do mycia, możliwość autoklawowania minimum 7 razy, do pracy w probówkach 2,0 ml (średnica ostrza 7mm, długość min 110mm) | tak | - |
|  | W zestawie plastikowe końcówki do rozdrabniania prób miękkich (zakończenie płaskie), minimum 5 sztuk, dwuczęściowe, łatwe do mycia, możliwość autoklawowania minimum 7 razy, do pracy w probówkach min 2,0 ml (średnica ostrza 7mm, długość min 110mm) | tak | - |
|  | W zestawie końcówka wykonana ze stali nierdzewnej 7mm o długości 95mm zakończenie zębate | tak | - |
|  | W zestawie specjalne probówki 15ml z dwoma korkami, jeden wyposażony w otwór umożliwiający włożenie końcówki 7mm oraz pracę w układzie zamkniętym ( bez chlapania) a drugi pozwalający na szczelnie zamknięcie próbki po procesie homogenizacji, min 2 sztuk | tak | - |
|  | Specjalny adapter z obustronnym zakończeniem bagnetowym do łączenia motoru homogenizującego oraz różnych końcówek | tak | - |
|  | Moc max. 125W | tak | - |
|  | Regulowany zakres obrotów w zakresie nie węższym niż: 5000-35000 rpm | tak | - |
|  | Możliwość bezpiecznego wyłączenia motoru bez konieczności zmiany ustawionych obrotów | tak | - |
|  | Specjalny pojemnik do homogenizatora pozwalający na bezpieczne przenoszenie/transport urządzenia wraz z zestawem końcówek | tak | - |
|  | Urządzenie w czasie pracy nie przekracza poziomu hałasu 72db parametr nie wymagany, ale oceniany w ramach kryterium | TAK/NIE ( niewłaściwe skreślić) Podać …………………………………… | TAK – 20 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Produkt musi posiadać deklarację zgodności – dokument zostanie dostarczony wraz z dostawą | tak | - |
|  | Gwarancja min.24 miesiące | TAK, okres gwarancji …………..m-cy (podać) | Punktacja w ramach kryterium oceny ofert – okres gwarancji - |
|  | Zapewnienie autoryzowanego przez producenta serwisu na czas gwarancji | tak | - |
|  | Nazwa i model oferowanego urządzenia ……………………………….. | tak | - |
|  | Producent – nazwa, kraj ……………………………….. | tak | - |

…………………………………………………..dnia …………………………………………                                              ………………………………………………………………………………………………………………

(pieczęć/podpis Wykonawcy)

Znak sprawy: 5/ZP/2018FL

Załącznik Nr 1 do  SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr ………  do  oferty - Opis przedmiotu zamówienia

# Część 5 - Spektrofotometr z wyposażeniem - 1 szt.

Nazwa kodu CPV: 38000000-5  Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dostawa do 4 tygodni od daty zawarcia umowy

I.	Spektrofotometr będzie służył do ilościowego oznaczenia w roztworach zawartości kwasów nukleinowych

II.	 Opis parametrów technicznych:

| Lp. | Parametry | Potwierdzenie parametrów oferowanego urządzenia (tak/nie) | Punktacja w ramach kryterium oceny ofert |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie później niż w 2017 r. | tak | - |
| 2 | Długość fali w granicach od 190 do 850 nm, pełny zakres skanowania; | tak | - |
| 3 | Źródło światła: błyskowa lampa ksenonowa zintegrowana z urządzeniem, umożliwiająca pomiar w próbce; | tak | - |
| 4 | Typ detektora: matryca CMOS zawierająca co najmniej 2048 elementów światłoczułych; | tak | - |
| 5 | Objętość mierzonej próbki: 0,5μl - 2 μl; | tak | - |
| 6 | Pomiar bezpośrednio w próbce bez użycia kuwet, mikrokuwet, końcówek pomiarowych, nakrywek; | tak | - |
| 7 | Utrzymywanie próbki w miejscu pomiarowym za pomocą napięcia powierzchniowego; | tak | - |
| 8 | Powierzchnie kontaktu z próbką stanowią światłowody kwarcowe | tak | - |
| 9 | Ramię urządzenia nie stanowi elementu ruchomego podczas dokonywanego pomiaru; | tak | - |
| 10 | Urządzenie posiada wbudowany optyczny sensor wykrywający bąbelki powietrza w próbce oraz przerwanie kolumny w trakcie pomiaru; | tak | - |
| 11 | Rozdzielczość widmowa: poniżej 1,8 nm; | tak | - |
| 13 | Precyzja pomiaru absorbancji: 0,002; | tak | - |
| 14 | Dokładność pomiaru absorbancji: 3%; | tak | - |
| 15 | Dokładność zakresu długości fali: ± 1 nm; | tak | - |
| 16 | Zakres absorbancji w granicach: od 0 do 550 Abs; | tak | - |
| 17 | Zakres pomiaru stężenia dsDNA od 2 do 27 500 ng/μl bez potrzeby powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności zagęszczania lub rozcieńczania; | tak | - |
| 18 | Zakres pomiaru stężenia BSA od 0,06 mg/ml do 820 mg/ml bez potrzeby powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności zagęszczania lub rozcieńczania; | tak | - |
| 19 | Oprogramowanie sterujące aparatem musi umożliwiać tworzenie własnych krzywych standardowych (kalibracji, wzorcowych); | tak | - |
| 20 | Oprogramowanie sterujące aparatem musi umożliwiać zastosowanie metod pomiarowych dla dsDNA, ssDNA, RNA, oligonukleotydów i mikromacierzy, łącznie z wyznaczeniem współczynników czystości próbki 260/280 | tak | - |
| 21 | Aparat obsługiwany za pomocą dotykowego ekranu o przekątnej co najmniej 7 cali, o rozdzielczości co najmniej 1280x800, obsługa możliwa także w rękawiczkach laboratoryjnych; | tak | - |
| 22 | Ekran ma możliwość regulacji kąta nachylenia ekranu oraz przesuwania w lewo i w prawo; | tak | - |
| 23 | Możliwość eksportu wyników do programu kalkulacyjnego Excel, za pomocą przynajmniej dwóch spośród wymienionych: USB, sieci Ethernet, Wi-Fi; | tak | - |
| 24 | Automatyczne wyświetlenie pełnego spektrum UV-VIS od min. 190 nm do 850 nm; | tak | - |
| 25 | Bezpłatne aktualizowanie oprogramowania przez internet; | tak | - |
| 26 | Automatyczne zapisywanie danych pomiarowych (Autosave); | tak | - |
| 27 | Oprogramowanie posiada funkcję automatycznego pomiaru próbki Blank, automatyczny pomiar próbki badanej oraz automatyczne nadawanie nazw kolejnym pomiarom; | tak | - |
| 28 | Oprogramowanie umożliwia uzyskanie informacji o jakości próbki; | tak | - |
| 29 | Urządzenie zawiera zintegrowany system wsparcia technicznego oraz informację o jakości próbki; | tak | - |
| 30 | Urządzenie posiada wbudowaną dodatkową komorę do pomiarów w kuwecie; | tak | - |
| 31 | Pamięć wewnętrzna min. 32GB oraz wbudowany głośnik; | tak | - |
| 32 | Możliwość zapisania nie mniej niż 90 metod zapisanych w pamięci wewnętrznej spektrofotometru; | tak | - |
| 33 | Urządzenie posiada min. 2 porty USB-A, port Ethernet, komunikację Bluetooth oraz Wi-Fi; | tak | - |
| 34 | Możliwość podłączenia drukarki etykiet, klawiatury, myszki oraz czytnika kodów kreskowych; | tak | - |
| 35 | W zestawie z aparatem urządzenie peryferyjne do przechowywania oraz analizy wyników wraz z dedykowanym oprogramowaniem do przeglądania i analizy pomiarów przeprowadzonych na aparacie o parametrach procesor seria HQ – procesor min 4 rdzeniowy, min. 8 GB pamięci RAM, dysk SSD min. 256 GB,dysk magnetyczny min. 1TB | tak | - |
| 36 | Spektrofotometr zasilany napięciem 230 V/50 Hz | tak | - |
| 37 | Oprogramowanie pozwala na dokładną identyfikację zanieczyszczenia w próbce, wykrywa rodzaj zanieczyszczenia i podaje jego nazwę oraz wprowadza korekcję stężenia parametr nie wymagany, ale oceniany w ramach kryterium | TAK/NIE ( niewłaściwe skreślić) | TAK – 20 pkt Nie – 0 pkt |
| 38 | System musi posiadać deklarację zgodności – dokument zostanie dostarczony wraz z dostawą | tak | - |
| 39 | Gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące. | TAK, okres gwarancji …………..m-cy (podać) | Punktacja w ramach kryterium oceny ofert – okres gwarancji |
| 40 | Zapewnienie autoryzowanego przez producenta serwisu gwarancyjny ego na okres gwarancji | tak | - |
| 41 | Nazwa /model - ………………………………………………………………………. |  |  |
| 42 | Producent – nazwa, kraj ---------------------------------------------- |  |  |

…………………………………………………..dnia …………………………………………                                              ………………………………………………………………………………………………………………

(pieczęć/podpis Wykonawcy)

Znak sprawy: 5/ZP/2018FL

Załącznik Nr 1 do  SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr ………  do  oferty - Opis przedmiotu zamówienia

# Część 6 - Wirówka laboratoryjna - 1 szt.

Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV): 42931100-2 Wirówki laboratoryjne i akcesoria

Dostawa do 7 dni od daty zawarcia umowy

I. Wirówka laboratoryjna będzie służyła do separacji zawiesin podczas procesów izolacji kwasów nukleinowych oraz ocenie ich ilości i jakości.

II. Opis parametrów technicznych:

| Lp. | Parametry | Potwierdzenie parametrów oferowanego urządzenia (tak/nie) | Punktacja w ramach kryterium oceny ofert |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie później niż w 2017 r. | tak | - |
|  | Wirówka stołowa (wymiary urządzenia max głęb x wys; wys z otwartą pokrywą) 64 x 29,6 cm; 63,5cm) | tak | - |
|  | Komora wirowania wykonana ze stali nierdzewnej | tak | - |
|  | Przystosowana do wirowania probówek o pojemności 1,5-2,2ml typu Eppendorf oraz MTP | tak | - |
|  | Maksymalna siła wirowania rcf nie mniejsza niż 30130 x g | tak | - |
|  | Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 100-17500, do 5000 rpm ze skokiem co 10 rpm, a następnie co 100rpm | tak | - |
|  | Możliwość zainstalowania przynajmniej 9 różnych rotorów | tak | - |
|  | Możliwość regulacji temperatury od -10 oC do +40 oC; | tak | - |
|  | Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej z standardowym rotorem na probówki o pojemności 1,5/2 ml – do 15 sekund | tak | - |
|  | Czas zatrzymania z standardowym rotorem na probówki o pojemności 1,5/2 ml – do 15 sekund | tak | - |
|  | W zestawie rotory umożliwiające wirowanie min. 30 probówek 1,5/2ml stałokątowy o zakresie maksymalnej prędkości od min. 18 000 x g do min. 20 000 x g,min. 6 probówek o pojemności 15-50ml – stałokątowy o prędkości maksymalnej w zakresie min. 6000 do 8000 x gl oraz 2 x MTP – wychylny o prędkości maksymalnej w zakresie od 1800 do 2300 x g | TAK, podać………………………… | - |
|  | Możliwość wirowania min. 48 probówek 1,5/2m przy wykorzystaniu zawartego w zestawie rotora stałokątowy o zakresie maksymalnej prędkości od min. 18 000 x g do min. 20 000 x g, parametr nie wymagany, ale oceniany w ramach kryterium | TAK/NIE ( niewłaściwe skreślić) | TAK – 20 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość ustawienia czasu w zakresie 30s – 99h 59min. oraz możliwość pracy ciągłej | tak | - |
|  | Możliwość zapamiętania min. 30 programów wirowania | tak | - |
|  | Głośność z rotorem na probówki 1,5/2ml z pokrywą nie większa niż 54 dB(A) | tak | - |
|  | Zabezpieczenie przed otwieraniem pokrywy podczas wirowania i uruchomieniem wirówki przy otwartej pokrywie, | tak | - |
|  | Możliwość szybkiego dostępu do zdefiniowanych programów za pomocą klawiszy umieszczonych w widocznym miejscu urządzenia; | tak | - |
|  | Możliwość otwierania awaryjnego pokrywy bez zasilania | tak | - |
|  | System identyfikacji błędów (m.in: niewyważenia, niewłaściwie wybranego rotora, przerwania realizacji zadanego programu) | tak | - |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa bez konieczności wpisywania przez użytkownika numeru rotora | tak | - |
|  | Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania | tak | - |
|  | Funkcja utrzymywania temperatury komory w trybie „standby” do momentu otwarcia pokrywy | tak | - |
|  | Gwarantowana temperatura przy maksymalnej prędkości obrotowej 4oC | tak | - |
|  | Funkcja szybkiego, wstępnego schładzania komory wirowania | tak | - |
|  | Możliwość słodzenia komory od temperatury pokojowej do 4oC w czasie 15 minut | tak | - |
|  | Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego | tak | - |
|  | Automatyczne przeliczanie parametrów RPM/RCF | tak | - |
|  | Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory | tak | - |
|  | Wyświetlacz LCD wskazujący stan pracy, wartość RCF, wartość prędkości, zadaną i bieżącą wartość szybkości wirowania; | tak | - |
|  | Wyświetlacz LCD znajduje się na panelu przednim urządzenia | tak | - |
|  | Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz | tak | - |
|  | Gwarancja min.24 miesiące | TAK, okres gwarancji …………….m-cy (podać) | Punktacja w ramach kryterium |
|  | Zapewnienie autoryzowanego przez producenta serwisu gwarancyjny ego | tak | - |
|  | Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności – dokument zostanie dostarczony wraz z dostawą | tak | - |
|  | Zapewnienie autoryzowanego przez producenta serwisu gwarancyjnego na okres gwarancji | tak | - |
|  | Nazwa/model ……………………………………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Producent, kraj - ………………………………………………………………………………………………………… |  | - |

…………………………………………………..dnia …………………………………………                                              ………………………………………………………………………………………………………………

(pieczęć/podpis Wykonawcy)

Znak sprawy: 5/ZP/2018FL

Załącznik Nr 1 do  SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr ………  do  oferty - Opis przedmiotu zamówienia

# Część 7 - Termoblok - 1 szt.

Nazwa kodu CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dostawa – do 7 dni od daty zawarcia umowy

I. Urządzenie do mieszania i termostatowania próbek

II. Opis parametrów technicznych:

| Lp. | Parametry | Potwierdzenie parametrów oferowanego urządzenia (tak/nie) | Punktacja w ramach kryterium oceny ofert |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r | tak | - |
|  | Urządzenie z możliwością wymiany bloków grzejnych, dostosowane do probówek oraz płytek w zakresie od 5µl do 50ml. | tak | - |
|  | Możliwość szybkiej wymiany bloku poprzez naciśnięcie dźwigni, bez potrzeby użycia narzędzi -Parametr nie wymagany, ale oceniany w ramach kryterium | TAK/NIE (niewłaściwe skreślić) | TAK – 20 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny | tak | - |
|  | Regulacja temperatury pracy w zakresie od 1°C do 100°C | tak | - |
|  | Zakres termostatowania od 15°C poniżej temperatury pomieszczenia do 100°C | tak | - |
|  | Zakres szybkości mieszania 300 – 3000 rpm (w zależności od użytych bloków grzejnych) | tak | - |
|  | Dokładność utrzymywania temperatury ±0,5°C między 20°C a 45°C, oraz ±1°C <20°C i >45°C | tak | - |
|  | Prędkość ogrzewania min. 7°C/min | tak | - |
|  | Prędkość schładzania min. 2,5°C/min między 100°C a temp. pomieszczenia | tak | - |
|  | Programowalny interwał czasowy w zakresie przynajmniej od 15 sek. do 99:30 godz., | tak | - |
|  | Możliwość pracy ciągłej | tak | - |
|  | Możliwość zaprogramowania 20 programów z regulacją temperatury oraz mieszania | tak | - |
|  | 5 przycisków wyboru wcześniej zdefiniowanych programów | tak | - |
|  | Orbita mieszania 3 mm | tak | - |
|  | Automatyczne rozpoznanie bloku i wyświetlanie maksymalnej liczby obrotów | tak | - |
|  | Możliwość mieszania z przerwami | tak | - |
|  | Oddzielny przycisk „Short” do krótkiego mieszania na panelu urządzenia | tak | - |
|  | Port USB | tak | - |
|  | Pokrywa antykondensacyjna w celu zapewnienia homogennego rozkład temperatury, chroniącej próbki przed parowaniem oraz osadzaniem się skroplonej pary wodnej na pokrywce i ściance probówki. | tak | - |
|  | W zestawie blok na 24 probówki 2,0 ml w komplecie z rackiem i pokrywą do przenoszenia probówek. | tak | - |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, okres gwarancji …………….m-cy (podać) | Punktacja w ramach kryterium |
|  | Zapewnienie autoryzowanego przez producenta serwisu gwarancyjnego na okres gwarancji | tak | - |
|  | Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności – dokument zostanie dostarczony wraz z dostawą | tak | - |
|  | Nazwa/model ……………………………………………………………………………………………………………. Producent, kraj…………………………………………………………………………………………… | tak | - |

…………………………………………………..dnia …………………………………………                                              ………………………………………………………………………………………………………………

(pieczęć/podpis Wykonawcy)

Znak sprawy: 5/ZP/2018FL

Załącznik Nr 1 do  SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr ………  do  oferty - Opis przedmiotu zamówienia

# Część 8 - System archiwizacji żeli - 1 szt.

Nazwa kodu CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dostawa w ciągu 2 tygodni od daty zawarcia umowy

I. Urządzenie do wizualizacji i archiwizacji elektroforogramów

II. Opis parametrów technicznych:

| Lp. | Parametry | Potwierdzenie parametrów oferowanego urządzenia (tak/nie) | Punktacja w ramach kryterium oceny ofert |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r. | tak | - |
| 2 | System do wizualizacji i dokumentacji żeli elektroforetycznych, blotów i innych obiektów, rok produkcji? | tak | - |
| 3 | Urządzenie posiada zintegrowaną komorą ciemniową | tak | - |
| 4 | Kamera umieszczona na statywie - możliwa regulacja wysokości umocowania kamery | tak | - |
| 5 | Przetwornik Scientific CMOS z technologią progresywnego skanowania obrazu o rozdzielczości co najmniej 1280x960 pikseli, monochromatyczny | tak | - |
| 6 | Rozmiar piksela 3,75x3,75 um2 | tak | - |
| 7 | Rozmiar matrycy 1/3” | tak | - |
| 8 | Złącze komunikacyjne USB 2.0 | tak | - |
| 9 | Odczytywany szum obrazu na poziomie nie większym niż 10 elektronów | tak | - |
| 10 | Zakres dynamiczny nie gorszy niż 56dB | tak | - |
| 11 | Obiektyw zmiennoogniskowy o jasności minimum f1.2, obsługiwany manualnie, zamontowany na zewnątrz obudowy | tak | - |
| 12 | Możliwość fotografowania żeli elektroforetycznych i wszelkich innych obiektów w świetle przechodzącym i odbitym | tak | - |
| 13 | System wyposażony w filtr szerokopasmowy 380-650 nm optymalny dla wizualizacji żeli barwionych SYBRGreen i SYBRGold bez zmiany filtra | tak | - |
| 14 | Wbudowane w komorze ciemniowej oświetlenie światłem białym z boku | tak | - |
| 15 | Transiluminator wysuwany z komory ciemniowej szufladowo bez otwierania drzwi | tak | - |
| 16 | Transiluminator UV 312 nm o powierzchni filtra min. 16x20 cm | tak | - |
| 17 | Transiluminator z systemem UltraBright zapobiegającym efektowi poświaty tła, brak emisji w zakresie widzialnego światła, w tym widzialnego fioletu. | tak | - |
| 18 | Możliwość rozbudowy systemu o transiluminator emitujący światło niebieskie 470 nm z oferty tego samego producenta (nie dopuszcza się konwertera -płytki światła niebieskiego) | tak | - |
| 19 | Możliwość doposażenia systemu o transiluminator emitujący światło białe z oferty tego samego producenta (nie dopuszcza się konwertera - płytki światła białego) | tak | - |
| 20 | Obsługa przez dostarczone z systemem oprogramowanie w języku polskim umożliwiające: - Podgląd na żywo fotografowanej próbki - Regulacja czasu ekspozycji - Regulacja wzmocnienia sygnału na kamerze - Regulacja kontrastu - Regulacja jasności - Regulacja gamma - Kontrola poziomu saturacji dla aplikacji jakościowych z alarmami prześwietlenia i niedoświetlenia - Możliwość wykonywania adnotacji i rysunków na zapisywanym obrazie z zarządzaniem warstwami - Obrót o dowolny kąt - Negatyw - Odbicie w pionie i/lub w poziomie - Zapisanie obrazu z zachowaniem raw data - Drukowanie | tak | - |
| 21 | W komplecie z urządzeniem 2 kopie oprogramowania do analizy elektroforogramów umożliwiające: - analizę żeli 1D , macierzy, - Analiza ilościowa żeli jednokierunkowych - Automatyczne znajdowanie ścieżek - Automatyczna detekcja prążków - Wyznaczanie Rf i masy cząsteczkowej DNA, RNA i białek - W pełni automatyczna korekcja tła -Korekcja dowolnych zniekształceń pionowych i poziomych żelu - Edycja pików - Możliwość wykonywania oznaczeń masy molekularnej i densytometrii w tym samym czasie z jedną wspólna tabelą wynikową -Możliwość wizualizacji żelu alizowanego i żelu oryginalnego jednocześnie -Możliwość zoomu żelu analizowanego w granicach 5-200% -Możliwość definiowania tła żelu w co najmniej 50 kolorach -Możliwość rotacji żelu o dowolny kąt -możliwość wizualizacji prążków w 3D - Możliwość importu plików INF i IMG - Możliwość eksportu danych do formatu Excel - Automatyczne oraz manualna detekcja prążków -możliwość wizualizacji ścieżki z prążkami i elektroforogramu na jednym zdjęciu-możliwość wyboru ścieżek do analizy -możliwość dokonywanie adnotacji (opisu) obrazu z wyborem co najmniej 40 czcionek -możliwość raportowania wyników dla pojedynczej ścieżki, kilku ścieżek bądź całego żelu - dodatkowe narzędzia umożliwiające manualne obrysowywanie obiektów (prążków) celem określenia intensywności świecenia bez tła - możliwość liczenia kolonii bakteryjnych z szalek | tak | - |
| 22 | Urządzenie dostarczone z jednostką sterującą o parametrach minimum 2GHz, pamieć min. 2.0 GB, twardy dysk min. 40GB,4 porty USB, myszka, klawiatura, monitor | tak | - |
| 23 | Możliwość pracy na żelu przy wysuniętym transiluminatorze z użyciem osłony UV chroniącej operatora, zintegrowanej z obudową aparatu Parametr nie wymagany, ale oceniany w ramach kryterium | TAK/NIE (niewłaściwe skreślić) | TAK – 20 pkt Nie – 0 pkt |
| 24 | Wymiary nie większe niż [mm] 385 (W) x 415(D) x 455(H) | tak | - |
| 25 | Waga nie większa niż 20 kg | tak | - |
| 26 | Gwarancja min.24 miesiące | TAK, okres gwarancji …………….m-cy (podać) | Punktacja w ramach kryterium – okres gwarancji |
| 27 | Zapewnienie autoryzowanego przez producenta serwisu gwarancyjnego na okres gwarancji | tak | - |
| 28 | Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności – dokument zostanie dostarczony wraz z dostawą | tak | - |
| 29 | Nazwa/model ……………………………………………………………………………………………………………. |  |  |
| 30 | Producent, kraj…………………………………………………………………………………………… |  |  |

## …………………………………………………..dnia …………………………………………                                              ………………………………………………………………………………………………………………

## (pieczęć/podpis Wykonawcy)

Znak sprawy: 5/ZP/2018FL

Załącznik Nr 1 do  SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr ………  do  oferty - Opis przedmiotu zamówienia

# Część 9 - Ultrazamrażarki - 2 szt.

Nazwa kodu CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dostawa w ciągu 2 tygodni od daty zawarcia umowy

I. Ultrazamrażarki będą służyły do przechowywania w niskich temperaturach  wyizolowanego materiału genetycznego gatunków roślin  .

II. Opis parametrów technicznych:

| Lp. | Parametry | Potwierdzenie parametrów oferowanego urządzenia (tak/nie) | Punktacja w ramach kryterium oceny ofert |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r. | tak | - |
|  | Temperatura regulowana co najmniej w całym zakresie od -60°C do -86 °C | tak | - |
|  | Całkowita objętość min. 253 L | tak | - |
|  | Całkowita objętość wewnętrzna netto nie mniejsza niż 210 L | tak | - |
|  | Zamontowane kółeczka umożliwiające swobodne poruszanie zamrażarki | tak | - |
|  | Wysokość razem z kółeczkami nie większa niż 2055 mm | tak | - |
|  | Szerokość nie większa niż 600 mm | tak | - |
|  | Urządzenie posiada jedne drzwi zewnętrzne i min. dwoje wewnętrznych | tak | - |
|  | Ergonomiczny uchwyt do otwierania i zamykania drzwi wzdłuż całej wysokości drzwi zewnętrznych | tak | - |
|  | Głębokość bez uchwytu nie większa niż 595 mm (wyrównanie frontu z szafkami do zabudowy) | tak | - |
|  | Głębokość z uchwytem nie większa niż 643 mm | tak | - |
|  | Całkowita waga nie większa niż 125 kg | tak | - |
|  | Głębokość wewnętrzna użytkowa nie mniej niż 360 mm | tak | - |
|  | Szerokość wewnętrzna użytkowa nie mniej niż 435 mm | tak | - |
|  | Posiada wewnątrz minimum 5 stalowych półek z możliwością regulacji wysokości w co najmniej 20 położeniach | tak | - |
|  | Odległość między kolejnymi położeniami wysokości półek 59mm (+/- 30 mm) | tak | - |
|  | Odległość górnej półki od sufitu nie więcej niż 250 mm | tak | - |
|  | Oświetlenie wewnętrzne LED ułatwiające odnalezienie próbek | tak | - |
|  | Układ chłodzący z dwoma kompresorami, w przypadku awarii jednego kompresora drugi podtrzymuje temperaturę do -60°C | tak | - |
|  | Chłodnica zamontowana na całej powierzchni tylnej ścianki urządzenia | tak | - |
|  | Układ chłodzenia bez zastosowania wiatraka chłodzącego | tak | - |
|  | Posiada wbudowane wejście USB | tak | - |
|  | Alarm akustyczny i wizualny przy nieprawidłowej pracy | tak | - |
|  | Wbudowany rejestrator danych, możliwość przeniesienia danych na nośnik USB | tak | - |
|  | Wbudowany wyświetlacz LCD wyświetlający parametry pracy | tak | - |
|  | Możliwość przyłączenia bez ingerencji serwisu modułu SMS do zdalnego powiadamiania w przypadku wystąpienia alarmów | tak | - |
|  | Możliwość wyposażenia w moduł internetowy do zdalnej komunikacji z urządzeniem, monitorowania parametrów i stanów alarmowych oraz ustawiania parametrów pracy | tak | - |
|  | W zestawie min. 12 sztuk statywów na 10 pudełek o wys. do 54mm (2x5 pudełek), Wysokość statywu 295mm (+/- 10 mm), w komplecie min. 2 pręty zabezbieczające | tak | - |
|  | W zestawie min. 3 sztuki statywów na 8 pudełek o wys. do 54mm (2x4 pudełka), wysokość statywu 238mm, w komplecie min. 2 pręty zabezpieczające | tak | - |
|  | W zestawie min. 3 sztuki statywów z 5 wysuwanymi szufladami, wysokość statywu 295mm (+/- 10 mm), każda szuflada zakończona rantem wygiętym do góry zabezpieczającym próbki | tak | - |
|  | Urządzenie wykorzystuje naturalny czynnik chłodzący typu „Nature R” Parametr nie wymagany, ale oceniany w ramach kryterium | TAK/NIE (niewłaściwe skreślić) | TAK – 20 pkt Nie – 0 pkt |
|  | W zestawie lodówko-zamrażarka o parametrach: Klasa energetyczna: A++ Wymiary: (szer. x gł.): do 60 x do 65 cm Położenie zamrażalnika: Na dole Sterowanie: Elektroniczne Zastosowane technologie: Aktywny Jonizator , Neo-frost , Uszczelka antybakteryjna Pojemność netto chłodziarki/zamrażarki: min 200l / min. 85l (+/- 10 / 5 l) Poziom hałasu nie większy niż 43db 2 termostaty Oświetlenie wewnętrzne LED Alarm otwartych drzwi Elektroniczny wyświetlacz | tak | - |
|  | Zapewnienie autoryzowanego przez producenta serwisu gwarancyjnego na okres gwarancji | tak | - |
|  | Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności – dokument zostanie dostarczony wraz z dostawą | tak | - |
|  | Gwarancja min.24 miesiące | TAK, okres gwarancji …………….m-cy (podać | Punktacja w ramach kryterium – okres gwarancji |
|  | Nazwa/model ……………………………………………………………………………………………………………. |  | - |
|  | Producent, kraj…………………………………………………………………………………………… |  | - |

…………………..dnia …………………………………………                                              ………………………………………………………………………………………………………………

(pieczęć/podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

................................

miejscowość, data

Oferta

dla

PAN Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania

Różnorodności Biologicznej w Powsinie

ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa

na

Dostawę i zakup urządzeń laboratoryjnych

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Dostawę i zakup urządzeń laboratoryjnych w ramach projektu FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0006/17 - znak sprawy 5/ZP/2018FL

| Wykonawca |
| --- |
| Nazwa |
| Adres |
| Forma organizacyjno-prawna |
| NIP |
| REGON |
| Nr telefonu |
| Adres e-mail |
| Nr konta bankowego |
| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/-ów |
| Rodzaj upoważnienia do reprezentowania Wykonawcy/-ów |
| Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji Wykonawcy): |
| Czytelnie imię i nazwisko | Podpis |
| W przypadku wyboru naszej oferty, umowa z naszej strony zostanie podpisana przez: |
| Czytelnie imię i nazwisko | Podpis |

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym składamy niniejszą ofertę w postępowaniu pn. Dostawa i zakup urządzeń laboratoryjnych w ramach projektu FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0006/17 – znak sprawy 5/ZP/2018FL

oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną CENĘ OFERTOWĄ:

# 1) Część 1 - Aparatura do przygotowania buforów i prowadzenia rozdziałów elektroforetycznych

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł),

w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł)

CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł),

w tym:

  - Mieszadło magnetyczne z płytą grzejną - 1 szt.………………………………………….zł brutto
1.2  Zestaw do elektroforezy DNA -1 szt. ………………………………………………………………  zł brutto

# 2) Część 2 - Autoklaw - 1 szt

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł),

w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł)

CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł),

# 3) Część 3 - Zestaw aparatury do przygotowania materiału roślinnego do izolacji kwasów nukleinowych

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł),

w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł)

CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł),

w tym:

  - Liofilizator stołowy z wyposażeniem - 1 szt………………………………………….zł brutto
3.2   Zestaw pipet - 1 szt.………………………………………………………………  zł brutto

# 4) Część 4 - Ręczny homogenizator tkanki roślinnej - 1 szt.

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł),

w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł)

CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł),

# 5) Część 5 - Spektrofotometr z wyposażeniem - 1 szt.

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł),

w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł)

CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł),

# 6) Część 6 - Wirówka laboratoryjna - 1 szt.

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł),

w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł)

CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł),

# 7) Część 7 - Termoblok - 1 szt.

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł),

w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł)

CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł),

# 8) Część 8 - System archiwizacji żeli - 1 szt.

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł),

w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł)

CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł),

# 9) Część 9 - Ultrazamrażarki - 2 szt.

CENA OFERTY BRUTTO………………………………………………………zł

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł),

w tym wartość podatku VAT: ………….. (słownie …………………..……............................zł)

CENA OFERTY NETTO………………………………………………………zł

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł),

- OFERUJEMY okres gwarancji - zgodnie z załącznikiem nr 1 - OPZ

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze Umowy.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu.

- OŚWIADCZAMY, że akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą i na warunkach określonych we wzorze umowy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Strony oferty od….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 419 ze zm.). Zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa..

- Zgodnie z rozdziałem VIII ust. 13 SIWZ wskazuję dostępność poniżej wskazanych dokumentów: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:

| Nazwa dokumentu: | Adres strony internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych |
| --- | --- |

- OŚWIADCZAMY, że:

- Zamówienie zamierzamy wykonać samodzielnie lub

- Zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia niżej wymienionym podwykonawcom ( o ile są znani)

| L.p. | Nazwa/zakres części zamówienia powierzona podwykonawcy | Nazwa podwykonawcy | Określenie części zamówienia powierzonej do wykonania podwykonawcy (% lub zł) |
| --- | --- | --- | --- |

- Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy oświadczam(y), że wybór naszej oferty będzie/nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

| Z uwagi na to, iż wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego wskazuję(emy) informacje, o których mowa w art. 91 ust. 3a ustawy: Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego | Wartość towaru lub usługi bez podatku od towarów i usług |
| --- | --- |
| ………………………………………………… | ………………………………………………. |
| ………………………………………………… | ………………………………………………. |

- Oświadczamy, że jesteśmy mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem (właściwe zaznaczyć):

  - Tak

  - Nie

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):

Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób

i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób

i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

- Oferta została złożona na …….   i kolejno ponumerowanych stronach.

……………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………………………….

( oświadczenie  - wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ)

  - ……………………………………………………………………………………….

(uzupełniony opis przedmiotu zamówienia – wg załącznika nr 1 do SIWZ)

  - …………………………………………………………………………………………

(inne niezbędne dokumenty np. pełnomocnictwo, zobowiązanie podmiotu trzeciego)

………………..............................................................

(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

............................

miejscowość, data

Nazwa: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny-CZRB w Powsinie

Adres: ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa

NIP: 525-15-75-083

REGON: 000325713

Pon-Pt.	800 –  1500

Strona internetowa: www.ogrod-powsin.pl

Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Dostawa i zakup urządzeń laboratoryjnych w ramach projektu FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0006/17 - znak sprawy 5/ZP/2018FL

oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp.

…………….……., dnia ………….……. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………….……., dnia ………….……. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia ………….……. r.

(miejscowość)

…………………………………………(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nazwa: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny-CZRB w Powsinie

Adres: ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa

NIP: 525-15-75-083

REGON: 000325713

Pon-Pt.	800 –  1500

Strona internetowa: www.ogrod-powsin.pl

Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Dostawa i zakup urządzeń laboratoryjnych w ramach projektu FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0006/17 - znak sprawy 5/ZP/2018FL

oświadczamy, że:

- należę/my do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz.U. 2017 r., poz. 229 ze zm.), wraz z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty:*

- ………………………………………………………………...……………………………

- …………………………………………………………………………………………...…

- ………………………………………………………………………………………………

- nie należę/my do grupy kapitałowej, wraz z innymi wykonawcami, którzy złoży odrębne oferty*

Uwaga: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć, wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

.....................     ..........................................     ..................................................

data                   imię i nazwisko                      podpis wykonawcy lub

osoby upoważnionej

# Footnotes

(…) jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa(…).

Wypełnić, gdy dotyczy.

niepotrzebne skreślić, a wymagane informacje uzupełnić, jeśli dotyczy, jeśli są znani podwykonawcy

Wykonawca skreśla niewłaściwe.

Wykonawca wypełnia tabelę tylko w przypadku, gdy wybór jego oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Niepotrzebne skreślić