Załącznik nr 2  do SIWZ

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup zautomatyzowanego mikroskopu badawczego do obserwacji w świetle przechodzącym oraz fluorescencji – dostawa, instalacja i uruchomienie w ramach projektu 2012/07/E/NZ3/00510 pt. „Kompleksowa analiza mechanizmów prowadzących do zaburzenia równowagi między proliferacją a różnicowaniem komórek w trakcie infekcji przez Plasmodiophora brassicae” oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.	Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.	Posiadania wiedzy i doświadczenia;

3.	Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4.	Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

__________________ dnia _________

_____________________________________

PODPIS I PIECZĄTKA                                                                                                                      WYKONAWCY

\

Załącznik nr 3 do SIWZ.

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup zautomatyzowanego mikroskopu badawczego do obserwacji w świetle przechodzącym oraz fluorescencji  – dostawa, instalacja i uruchomienie w ramach projektu 2012/07/E/NZ3/00510 pt. „Kompleksowa analiza mechanizmów prowadzących do zaburzenia równowagi między proliferacją a różnicowaniem komórek w trakcie infekcji przez Plasmodiophora brassicae” oświadczamy, że nie istnieją podstawy do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

__________________ dnia _________

_____________________________________

PODPIS I PIECZĄTKA                                                                                                             WYKONAWCY

Załącznik Nr 4 do SIWZ

WZÓR FORMULARZA OFERTY

Wykonawca/cy składający ofertę:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ców) | Adres(y) Wykonawcy(ców) |
| --- | --- | --- |

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa,

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym dotyczącym „Zautomatyzowanego mikroskopu badawczego do obserwacji w świetle przechodzącym oraz fluorescencji  – dostawa, instalacja i uruchomienie w ramach projektu 2012/07/E/NZ3/00510, pt: „Kompleksowa analiza mechanizmów prowadzących do zaburzenia równowagi między proliferacją a różnicowaniem komórek w trakcie infekcji przez Plasmodiophora brassicae”. oferujemy wykonanie całości zamówienia,  zgodnie ze wszystkimi wymogami, o których mowa w  SIWZ za poniższą cenę:

Cena brutto oferty: ….………… zł (słownie: …...……………………………………...... zł)

…………………………………

Podpis i pieczęć wykonawcy

| Lp. | Parametr (wymagane warunki minimalne) | Tak / Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | STATYW |  |
|  | Statyw badawczego mikroskopu fluorescencyjnego o konstrukcji klasycznej z wbudowanym fabrycznie, wewnętrznym, automatycznym przesuwem w osi Z o minimalnym kroku nie większym niż 25 nm |  |
|  | Motoryczny rewolwer na min. 6 obiektywów, przystosowany do pracy w kontraście Nomarskiego (DIC) |  |
|  | Automatyczne obniżanie i podnoszenie stolika do płaszczyzny fokalnej np. do zmiany preparatu, czy zakropienia olejku immersyjnego |  |
|  | Filtr konwersyjny oraz zestaw min. 5 filtrów szarych (transmisja 50%, 25%, 12%, 6% i 1,5%) wbudowane w dwóch 4-pozycyjnych automatycznych kołach filtrów do pracy w świetle przechodzącym |  |
|  | Tubus o stałym kącie nachylenia okularów 30˚, o polu widzenia min. 25 mm, z wyjściem z tubusa do podłączenia kamery o trójpozycyjnym podziale światła (obserwacja : dokumentacja) 100%:0%, 30%:70%, 0%:100% |  |
|  | Dodatkowe wyjście boczne bezpośrednio ze statywu mikroskopu do podłączenia drugiej kamery o dwupozycyjnym podziale światła (obserwacja : dokumentacja) 100%:0%, 50%:50% (opcjonalnie 100%:0%, 0%:100%) |  |
|  | Optyka korygowana do nieskończoności o standardowej długości fokalnej 45mm |  |
|  | Okulary 10x o polu widzenia min. 23 mm, oba z korekcją dioptrii oraz muszlami ocznymi |  |
|  | Regulacja odstępu między okularami w dwóch położeniach wysokości |  |
|  | Precyzyjny układ nastawiania ostrości ze współosiowymi pokrętłami mikro oraz makro-metrycznymi. Śruby ruchu zgrubnego oraz dokładnego położone z obu stron statywu. |  |
|  | Umieszczone na statywie mikroskopu klawisze funkcyjne z możliwością dowolnego przypisania przez użytkownika odpowiadających im funkcji automatycznych mikroskopu (zmiana obiektywów, filtrów itp.). |  |
|  | Umieszczony na statywie mikroskopu dotykowy panel LCD umożliwiający sterowanie wszystkimi automatycznymi funkcjami mikroskopu i podglądem ustawionych wartości. Możliwość zdjęcia ekranu LCD przez użytkownika ze statywu i zamocowanie w opcjonalnej zewnętrznej stacji dokującej z dodatkową śrubą mikro/makro-metryczną. |  |
| 2. | STOLIK |  |
|  | Precyzyjny stolik skaningowy z możliwością automatycznego przesuwu w osiach x,y, z uchwytem szkiełek (przesuw za pomocą joysticka oraz oprogramowania) |  |
|  | Stolik z odpornym na ścieranie, ceramicznym pokryciem ochronnym |  |
| 3. | WYPOSAŻENIE DO ŚWIATŁA PRZECHODZĄCEGO |  |
|  | Automatyczny kondensor Abbego do pracy w jasnym i ciemnym polu, kontraście fazowym oraz DIC, z regulowaną przesłoną aperturową |  |
|  | Pełne wyposażenie do pracy w kontraście DIC minimum dla obiektywów o powiększeniu: 20x, 40x i 63x |  |
|  | Oświetlenie halogenowe o mocy 100W z możliwością centrowania lampy |  |
|  | Umieszczony poza statywem (dla eliminacji przepięć i zakłóceń elektrycznych) zewnętrzny zasilacz sieciowy dla lampy halogenowej 100W |  |
|  | Regulacja natężenia ze wskazaniem nastawionej wartości |  |
|  | Możliwość zakodowania różnych parametrów oświetlenia dla każdego z obiektywów (automatyczna zmiana oświetlenia wraz ze zmianą obiektywu) |  |
|  | Wbudowana w statyw przysłona polowa |  |
| 4. | OBIEKTYWY |  |
| 4.1 | Obiektywy planarne, fluorytowe, korygowane na nieskończoność, o długości fokalnej 45mm o powiększeniach / min. aperturze / min. odległości roboczej: |  |
|  | 5x/0,16/18 mm |  |
|  | 10x/0,3/5 mm |  |
|  | 40x/0,75/0,7 mm |  |
| 4.2 | Obiektywy planarne, apochromatyczne, korygowane na nieskończoność, o długości fokalnej 45mm o powiększeniach / min. aperturze / min. odległości roboczej: |  |
|  | 20x/0,8/0,55 mm |  |
|  | 63x/1,4/0,19 mm |  |
| 5. | WYPOSAŻENIE DO FLUORESCENCJI |  |
|  | Planapochromatyczne tory optyczne do fluorescencji |  |
|  | Szybka migawka odcinająca światło, czas przełączania poniżej 10 ms |  |
|  | Obrotowy, motoryczny rewolwer z 6 pozycjami, do instalowania filtrów fluorescencyjnych |  |
|  | Układ kostek filtrów fluorescencyjnych montowany w rewolwerze obrotowym bez użycia narzędzi – szybka i prosta wymiana filtrów |  |
|  | Zestaw 4 pojedynczych filtrów fluorescencyjnych o poniższych parametrach (wzbudzenie, dzielnik światła, emisja): - BP 340-390, 395, BP 420-470 - BP 450-490, 495, BP 500-550 - BP 538-563, 570, BP 570-640 - BP 560-585, 590, BP 598-660 |  |
|  | Potrójny zestaw filtrów fluorescencyjnych o poniższych parametrach (wzbudzenie, dzielnik światła, emisja): - BP 350-390, 395, BP 400-450 - BP 460-488, 495, BP 500-550 - BP 568-603, 610, LP 615 |  |
|  | Podwójny zestaw filtrów fluorescencyjnych o poniższych parametrach (wzbudzenie, dzielnik światła, emisja): - BP 457-484, 490, BP 497-527 - BP 544-569, 575, BP 581-679 |  |
|  | Ekran ochronny przed światłem fluorescencyjnym |  |
|  | Oświetlacz halidkowy o mocy 120 W, połączenie światłowodowe, wbudowana przesłona, regulacja intensywności świecenia lampy |  |
|  | Żywotność lampy min. 2000 h, licznik czasu pracy lampy |  |
|  | Dodatkowy oświetlacz LED-owy do fluorescencji umożliwiający jednoczesne zainstalowanie i wykorzystanie równolegle oraz sekwencyjnie min. 4 oświetlaczy LED-owych. Możliwość wykorzystania jednocześnie z oświetlaczem halidkowym, opisanym powyżej |  |
|  | Zestaw czterech LED-ów o długości fali: 365nm, 470nm, 540-580nm oraz 590nm |  |
| 6. | WYPOSAŻENIE DO OBRAZOWANIA PŁASZCZYZN FOKALNYCH |  |
|  | Układ obrazowania płaszczyzn fokalnych oparty o system siatek eliminujących z obrazu wynikowego elementy z poza płaszczyzny ostrości |  |
|  | Układ wymiennych siatek umożliwiający zastosowanie optymalnej grubości rejestrowanego obrazu w zależności od wykorzystywanego powiększenia i apretury numerycznej obiektywu – min. 3 siatki wymieniane w sposób automatyczny w zależności od wybranego powiększenia i apertury numerycznej obiektywu |  |
|  | Prosty tryb przełączania pomiędzy trybem rejestracji konfokalnej a klasycznym obrazowaniem fluorescencyjnym |  |
| 7. | KAMERY CYFROWE |  |
| 7.1 | Monochromatyczna kamera cyfrowa z gwintem typu C ze złączem typu FireWire/IEEE1394 |  |
|  | Rozdzielczość: min. 1385 x 1040 pikseli |  |
|  | Wielkość piksela: 6.45 μm x 6.45 μm |  |
|  | Wielkość chipa: min. 2/3” |  |
|  | Chłodzenie w układzie Peltier |  |
|  | Czasy ekspozycji regulowane w zakresie: min. 1ms – 60s |  |
|  | Funkcja biningu od 1x1 do min. 5x5 |  |
|  | Adapter do mikroskopu z powiększeniem 1x |  |
| 7.2 | Kolorowa kamera cyfrowa z gwintem typu C ze złączem typu FireWire b /IEEE1394b |  |
|  | Rozdzielczość: min. 2450 x 2050 pikseli |  |
|  | Wielkość piksela: min. 3.45 μm x 3.45 μm |  |
|  | Wielkość chipa: min. 2/3” |  |
|  | Czasy ekspozycji regulowane w zakresie: min. 1ms – 4s |  |
|  | Adapter do mikroskopu z powiększeniem 0,63x |  |
| 8. | ZESTAW KOMPUTEROWY o parametrach minimalnych: |  |
|  | Komputer stacjonarny do sterowania mikroskopem i kamerą o parametrach umożliwiających płynną pracę z systemem operacyjnym 64 bit Pamięć 16GB RAM Karta graficzna min. 2 GB Dwa dyski HDD 2TB pracujące w trybie RAID, 2 superwydajne dyski SSD 120GB Windows 7 Professional PL /64 bity |  |
|  | Monitor 24” 1920x1080 Full HD IPS |  |
|  | Klawiatura, mysz optyczna |  |
| 9. | OPROGRAMOWANIE |  |
|  | Pakiet oprogramowania pochodzący od tego samego producenta co mikroskop oraz kamery, działający w trybie 64-bitowym |  |
|  | Pełna obsługa automatycznych funkcji mikroskopu, modułu oświetlenia LED, układu do rejestracji płaszczyzn fokalnych oraz sterowanie parametrami kamery |  |
|  | Pakiet do rejestracji obrazu z możliwością podglądu obrazu w trybie „on-line” na komputerze, możliwość automatycznego wyskalowania i pomiarów w skali rzeczywistej |  |
|  | Możliwość zapisywania obrazów wraz z opisem w postaci bazy danych |  |
|  | Funkcje poprawy kontrastu, jasności, korekcja gamma, balans bieli, wygaszanie tła, funkcja wygładzania/wyostrzania |  |
|  | Import oraz eksport obrazów w standardowych rozszerzeniach |  |
|  | Opis obrazów: tekst, strzałki, wskaźniki, skala pomiarowa |  |
|  | Możliwość wielokanałowej rejestracji obrazów fluorescencyjnych (do kilku kanałów jednocześnie w jednym obrazie, możliwość niezależnego uaktywnienia lub nie każdego z kanałów, automatyczne przełączanie pozycji w kole filtrów fluorescencyjnych lub włączanie/wyłączanie diody LED podczas akwizycji) |  |
|  | Funkcje pomiarowe: pomiar długości, obwodu, powierzchni |  |
|  | Tworzenie raportów, przygotowywanie zdjęć i opisów do wydruku |  |
|  | Moduł obsługi doświadczeń czasowych umożliwiający zdefiniowanie w jakich odstępach czasowych i jak długo ma następować rejestracja obrazów |  |
|  | Moduł do zbierania sekwencji obrazów wraz ze zmianą położenia w osi Z |  |
|  | Moduł do nakładania sekwencji zarejestrowanych obrazów z osi Z w jeden ostry obraz płaski |  |
|  | Moduł do automatycznego, programowego ustalania położenia ostrości w obrazie |  |
|  | Moduł współpracujący z automatycznym przesuwem stolika w celu rejestracji obrazu z kilku wybranych miejsc na preparacie oraz do składania większych obrazów z sąsiadujących pozycji rejestrowanego obrazu |  |
|  | Moduł do rekonstrukcji obrazu 3D |  |

…………………………………

Podpis i pieczęć wykonawcy

................................................................................

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy )/

- Całość zamówienia zostanie zrealizowana do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Powyższe oznacza dostawę Urządzenia i przeszkolenie pracowników w wybrany przez Wykonawcę dzień roboczy.

- Oferujemy dostarczenie fabrycznie nowego 1 szt. zautomatyzowanego mikroskopu badawczego do obserwacji w świetle przechodzącym oraz fluorescencji  wraz z wyposażeniem – TYP/MODEL (należy podać dane  umożliwiające jednoznaczną identyfikację parametrów oferowanego urządzenia) ……………………………………………..………….  firmy …………………………

- Okres gwarancji na dostarczone urządzenia wynosi: - ………… miesięcy.

- Okres pogwarancyjny na dostarczone urządzenia wynosi: - ………… miesięcy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

- Wykaz części zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom.

| Lp. | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy |
| --- | --- |

- Oświadczamy niniejszym, że akceptujemy warunki zawarte w załączonym Wzorze Umowy.

………….……………………………………………… ……………..……………………………

(miejscowość)       ( data)                                                                                                                       (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

…………………………………………..

pieczęć adresowa wykonawcy

- Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)

- Oświadczam (y) że :

Wykonałem (wykonaliśmy) następujące dostawy :

Dot. Zakresu nr …......... (wypełnić, powielić w zależności który warunek Wykonawca potwierdza)

| Lp. | Przedmiot Zamówienia | Wartość Brutto PLN -dostawy zrealizowanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert | data od …..... do ….... | Przedmiot na rzecz, którego dostawy zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

UWAGA –  Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody dotyczące dostaw określających czy zostały wykonane należycie.

Za dostawy uważa się dostawy niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w (Części III SIWZ pkt 12.1.2

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów, o których mowa powyżej.

..........................................................

pieczęć i podpis upoważnionego                                                                                                      								przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

………………………..

(Pieczęć Wykonawcy)

# LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na zakup „Zautomatyzowanego mikroskopu badawczego do obserwacji w świetle przechodzącym oraz fluorescencji” – dostawa, instalacja i uruchomienie w ramach projektu 2012/07/E/NZ3/00510, pt: Kompleksowa analiza mechanizmów prowadzących do zaburzenia równowagi między proliferacją a różnicowaniem komórek w trakcie infekcji przez Plasmodiophora brassicae.

oświadczam/my, że należę/my do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), w skład której wchodzą następujące podmioty:

- ………………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………..

(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

………………………..

(Pieczęć Wykonawcy)

# INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na zakup „Zautomatyzowanego mikroskopu badawczego do obserwacji w świetle przechodzącym oraz fluorescencji” – dostawa, instalacja i uruchomienie w ramach projektu 2012/07/E/NZ3/00510, pt: Kompleksowa analiza mechanizmów prowadzących do zaburzenia równowagi między proliferacją a różnicowaniem komórek w trakcie infekcji przez Plasmodiophora brassicae.

oświadczam/my, że nie należę/my do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).

…………………………………………..

(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)