Załącznik nr 5 do SIWZ

Parametry techniczne oferowanego samochodu

|  | Samochód osobowy - 1 szt. | I |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry wymagane | Należy podać TAK / NIE lub oferowaną wielkość parametru |
| 1. | Wymogi podstawowe: - samochód fabrycznie nowy, - rok produkcji nie starszy niż 2012 - samochód osobowy, łącznie 9 osób, 4 drzwiowy. - za drugim rzędem siedzeń przedział bagażowy - napęd……………………………. - koła do 19” |  |
| 2. | Wymiary: - dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony. - prześwit podwozia bez obciążenia min160 mm. - minimalna pojemność bagażnika powyżej przy zdemontowanym tylnym rzędem siedzeń 1000 l. - dopuszczalna ładowność min. 500 kg. - rozstaw osi max 3400 mm. - drzwi tylne do przestrzeni ładunkowej dwuskrzydłowe . - drzwi boczne. - liczba miejsc. |  |
| 3. | Silnik: - pojemność: nie mniej niż 1600 cm³ - moc: nie mniej niż 100 KM - średnie zużycie paliw w cyklu mieszanym ……….... - spełnienie warunków środowiskowych. |  |
| 4. | Dodatkowe wymogi techniczne: - wspomaganie układu kierowniczego - skrzynia biegów manualna - immobiliser fabryczny - system ABS, ESP, EBV |  |
| 5. | Wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa: - trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc - poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera. - przednie reflektory przeciwmgielne - system stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji |  |
| 6 | Wyposażenie wnętrza: - zamek centralny - autoalarm sterowany pilotem - instalacja radiowa kompletna z radiem, CD i głośnikami. - elektrycznie sterowane szyb przednich. - klimatyzacja automatyczna - podgrzewana szyba tylna z wycieraczką i spryskiwaczem |  |
| 7. | Wyposażenie zewnętrzne: - koło zapasowe – pełnowymiarowe - osłony przeciwbłotne przednie i tylne - podnośnik samochodowy hydrauliczny |  |
| 8 | Kryteria środowiskowe: - spełnienie warunków norm emisji spalin min. EURO V |  |
| 9 | Dane uzupełniające: - lakier ciemny - wnętrze i tapicerka w ciemnym kolorze - kratka poprzeczna za tylnym siedzeniem - wykładzina ochronna bagażnika - siatki mocujące w bagażniku . - komplet kół z oponami zimowymi na felgach . - nawigacja GPS z mapą Polski w języku polskim - dywaniki gumowe w kabinie |  |

_____________________________________

PODPIS I PIECZĄTKA                                                                                                             WYKONAWCY